СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КУЗЬМИЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЕРШИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 09.01.2020                                                                                                                    № 3

Об утверждении Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Кузьмичского сельского поселения Ершичского района Смоленской области на 2020 – 2043 годы»

В соответствии с  Федерального закона  РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кузьмичского сельского поселения Ершичского района Смоленской и руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» и Генерального плана Кузьмичского сельского поселения Ершичского района Смоленской области, утвержденного  решением Ершичского Совета депутатов от 30.05.2019 № 27 «Об утверждении Генерального плана и Правил землепользования и застройки Кузьмичского сельского поселения Ершичского района Смоленской области», Совет депутатов Администрация Кузьмичского сельского поселения Ершичского района Смоленской области

Р Е Ш И Л :

1.Утвердить Программу ««Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Кузьмичского сельского поселения Ершичского района Смоленской области на 2020 – 2043 годы» (далее  – Программа).

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Кузьмичского сельского поселения

Ершичского района Смоленской области                                                      А. М.Дзюба

Утверждена

решением Совета депутатов

Кузьмичского сельского

поселения Ершичского района

Смоленской области

от 09.01.2020 № 3

# Программа

# «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Кузьмичского сельского поселения Ершичского района Смоленской области

# на 2020 – 2043 годы»

СОДЕРЖАНИЕ

# 1.  Паспорт  программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Кузьмичского сельского поселения Ершичский район Смоленской области на 2020 – 2043 годы»

2.  Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры Кузьмичского сельского поселения Ершичский район Смоленской области

3.   План развития Кузьмичского сельского поселения Ершичский район Смоленской области

4.   Перечень мероприятий и целевых показателей программы

5.   Анализ фактических и плановых расходов на финансирование мероприятий, предусмотренных подпрограммой

6.  Обосновывающие материалы к схемам теплоснабжения.

7.  Обосновывающие материалы к схемам водоснабжения.

Раздел 1.

Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кузьмичского сельского поселения Ершичского района Смоленской области на 2020-2043 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Кузьмичского сельского поселения Ершичского района Смоленской области |
| Соисполнители Программы | Администрация Кузьмичского сельского поселения Ершичского района Смоленской области |
| Цели Программы | Оптимизация, развитие, модернизация и строительство коммунальных систем электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения для сохранения работоспособности и обеспечения целевых параметров улучшения их состояния. |
| Задачи Программы | Водоснабжение 1. Увеличение производительности водозаборных сооружений и обеспечения качества питьевой воды и надежности ее подачи, в том числе в периоды потребления воды в часы пик и чрезвычайных ситуаций, с учетом необходимости гарантированного водоснабжения объектов нового строительства. 2. Реконструкция и развитие водопроводных сетей и системы подачи воды в целом, включая замену ветхих водопроводных сетей, устаревшего оборудования насосных станций и сооружение водоводов. 3. Сокращение потерь воды, как при транспортировке, так и за счет ее рационального использования, автоматизированный контроль на всех этапах производства, транспортировки и реализации воды. 4. Организация зон санитарной охраны системы водоснабжения с учетом сложившейся застройки. 5. Строительство сетей водоснабжения и сооружений на них в деревнях и на промышленных площадках . Водоотведение (канализация) 1. Полное прекращение сброса неочищенных сточных вод в реки. 2. Достижение максимальной степени утилизации осадков сточных вод. 3. Рекультивация полигонов для складирования обезвоженных осадков сточных вод. 4. Строительство очистных сооружений и сетей водоотведения в деревнях и на промышленных площадках. 5. Устройство по согласованию с местными органами санитарно-эпидемиологической службы сливных станций (в соответствии с требованиями п.12.7 СП 42.13330.2016). Теплоснабжение 1. Обеспечение централизованным теплоснабжением (газоснабжение) все не газифицированные населенные пункты - на расчетный срок реализации генерального плана (до 2043 года). 2. Широкое внедрение энергосберегающих технологий с повышением эффективности выработки и транспортировки тепловой и электрической энергии. 3. Строительство новых источников теплоснабжения (блок модульных котельных) для обеспечения тепловой энергией административных зданий. 4. Строительство локальных источников теплоснабжения на промышленных площадках. Электроснабжение 1. Дальнейшее развитие системы электроснабжения с реконструкцией источников энергообеспечения и линий электропередач. 2. Повышение надежности работы системы электроснабжения, с реконструкцией существующих и строительством новых электроподстанций и воздушных линий. 3. Широкое внедрение энергосберегающих технологий с повышением эффективности выработки и транспортировки электрической энергии. 4. Для надежного электроснабжения потребителей поселения необходима реконструкция существующих и строительство на перспективу новых сетей, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций 10 кВ. Газоснабжение 1. Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления (для обеспечения газом всех населенных пунктов Кузьмичского сельского поселения). 2. Строительство газораспределительных станций и газораспределительных пунктов. 3. Определение объёмов строительства на основе обоснования инвестиций, корректировка основных технических решений по объектам газификации по результатам проектно-изыскательских работ. Связь и информатизация 1. Полная замена морально устаревшего оборудования существующих АТС на цифровое. 2. Умощнения существующих удалённых цифровых абонентских модулей с применением выносов, в том числе на базе аппаратуры радиосвязи «DECT». 3. Развития транспортной сети SDH, работающей по ВОЛС. 4. Создания и развития информационных телекоммуникационных сетей передачи данных. 5. Расширения мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая Интернет. |
| Целевые показатели | - Надежность, энергоэффективность и развитие соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов; - качество коммунальных ресурсов; - устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; - снижение эксплуатационных затрат; |
| Срок и этапы реализации Программы | Мероприятия Программы охватывают период 2020 – 2024 годы и на перспективу до 2043 года. Мероприятия и целевые показатели (индикаторы), предусмотренные программой, рассчитаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на последующий период (до окончания срока действия программы) — без разбивки по годам. Срок реализации Программы – 2020-2043 годы. Этапы осуществления Программы: первый этап – 2020 г. второй этап – 2021 г. третий этап – 2022 г. четвертый этап – 2023 г. пятый этап – 2024 г. шестой этап – 2025- 2043г.г. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы на период с 2020 по 2024 год составит 2250,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 г. – 220,0 тыс. руб. – бюджет сельского поселения; 2021 г. – 820,0 тыс. руб. – бюджет сельского поселения; 2022 г. – 720,0 тыс. руб.– бюджет сельского поселения; 2023 г. – 245,0 тыс.руб. – бюджет сельского поселения; 2024.г. – 245,0 тыс. руб. – бюджет сельского поселения. Программа финансируется из местного, районного, областного и федерального бюджетов, инвестиционных ресурсов банков, предприятий, организаций, предпринимателей Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2020– 2043 годов, могут быть уточнены при формировании проекта местного бюджета. Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий год. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - обеспечение надежности и стабильности водоснабжения потребителей, присоединенных к сетям; - повышение качества предоставления коммунальных услуг; - повышение уровня энергобезопасности; - снижение потерь энергоресурсов; - приведение сетей в нормативное состояние. |

Раздел 2.

Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры Кузьмичского сельского поселения Ершичский район Смоленской области

Одним из основополагающих условий развития Кузьмичского сельского поселения Смоленской области является комплексное развитие систем жизнеобеспечения сельского поселения. Этапом, предшествующим разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа), является проведение анализа существующего положения по коммунальной инфраструктуре.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания  потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо - энергосберегающих технологий.

2.1 Жилищный фонд

Жилищный фонд Кузьмичского  сельского поселения Ершичского района Смоленской области представлен индивидуальными и многоквартирными жилыми домами. Площадь жилищного фонда на территории поселения составляет 43,9 тыс. м2.   Площадь жилищного фонда находящегося в частной собственности составляет 38,7 тыс. м2, в муниципальной  - 5,2 тыс. м2 Обеспеченность общей площадью 1 жителя поселения составляет 41,9 кв.м., что выше средне-статистического общероссийского показателя (20 м2/чел).

В Кузьмичском сельском поселении Ершичского района Смоленской области преобладают деревянные дома (78%), на кирпичные дома приходится 3%, на прочие -19% от общей площади жилищного фонда. Средний возраст домов – 30 лет, преобладают жилые помещения, построенные в период с 1946 по 1970 годы (60,3%), а с 1971-1995 года  (33,5%), доля жилищного фонда, построенного после 1995 года  незначительна –  6,2 %.

За последние 10 лет строились только индивидуальные жилые дома.

На основе комплексного анализа, учитывая крайнюю неопределенность социально-экономической ситуации, на территории поселения имеются резервные территории, относительно наиболее благоприятные для жилищного строительства в поселении.

Рост строительства жилья обеспечит возможность для ускоренного социально-экономического развития сельского поселения.

2.2.Энергоснабжение

Потребители обеспечиваются электроэнергией от существующей энергосистемы Ершичского района.

Техническое обслуживание наружного освещения населенных пунктов Кузьмичского сельского поселения Ершичского района Смоленской области осуществляет Публичное акционерное общество  «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» Ершичский РЭС).  На территории сельского поселения расположены 10 трансформаторных подстанций, на которых стоят приборы учета электроэнергии. Все они находятся в рабочем состоянии. Расчет за потребленную электроэнергию производится согласно заключенному договору с Акционерным обществом «АтомЭнергоСбыт».

Существующие линии электропередач выполнены на железобетонных опорах.

Внутрипоселковые электрические сети выполнены в воздушном исполнении 10 кВ и 0,4 кВ. Распределительная электрическая сеть, находящаяся в эксплуатации длительный период, физически и морально устарела. Обеспеченность жилищного фонда электроснабжением составляет 100 %.  Состояние системы электроснабжения оценивается как хорошее.

Основной задачей является обеспечение надежного и качественного электроснабжения потребителей электроэнергии, для решения которой необходимы реконструкция, техническое перевооружение действующих электрических сетей.

2.3 Газификация

На территории Кузьмичского сельского поселения реализуется инвенстиционный проект «Газификация жилой зоны дер. Кузьмичи Ершичского района Смоленской области» (2-я очередь), период реализации проекта 2017-2021 годы, в результате реализации данного инвестпроекта будет простроено 4,5 км газовых сетей, освоено 2,820 млн.рублей. Реализация инвестпроекта осуществляется за счет средств спецнадбавки ОАО «Газпром газораспределение Смоленск».

По прогнозной оценке на 2019-2021 годы планируется ввести в эксплуатацию индивидуальными застройщиками 0,05 тыс. м.кв. жилья.

2.4 Теплоснабжение

Существующая застройка Кузьмичского сельского поселения состоит из жилого фонда, учреждений культурно-бытового назначения. Жилищный фонд состоит в основном из одноэтажного частного сектора с печным отоплением. Индивидуальные дома отапливаются от внутридомовых источников тепла. Основными видами топлива для них являются дрова.

2.5 Водоснабжение

Водоснабжение сельского поселения осуществляется из артскважин и шахтных колоцев. Источником водоснабжения объектов сельского поселения являются местные подземные воды,  в которых наблюдается повышенное содержание железа, жесткость.

Система водоснабжения Кузьмичского о сельского поселения включает в себя:

- водопроводные сети протяженностью 23,5 км, которые находятся  в удовлетворительном состоянии:

- 2 водонапорные башни, 2 скважины в с.Кузьмичи, протяженность водопроводных сетей  по 3,5 км ;

- 1 водонапорная башня , 1 скважина в с.Кузьмичи,  ул.Буяковская с  протяженностью водопроводных сетей  1,5 км;

- 1 водонапорная башня , 1 скважина в с.Кузьмичи, ул.Поповская с  протяженностью водопроводных сетей  1,5 км;

- 1 водонапорная башня , 1 скважина в д. Малая Язовка,   протяженность водопроводных сетей  2,0 км;

- 1 водонапорная башня , 1 скважина в д. Лопатище,   протяженность водопроводных сетей  1,5 км;

- 1 водонапорная башня , 1 скважина в д. Карповка,   протяженность водопроводных сетей  2,5 км;

- 1 водонапорная башня , 1 скважина в д. Лужная,   протяженность водопроводных сетей  1,5 км;

- 1 водонапорная башня , 1 скважина в д. Литвиновка,   протяженность водопроводных сетей  4,5 км;

- 1 водонапорная башня , 1 скважина в д. Поселки,   протяженность водопроводных сетей  1,5 км.

Водоочистные сооружения отсутствуют.

Контроль качества питьевой воды ведется согласно производственной программе контроля качества питьевой воды в соответствии с нормами Сан ПиН.

2.6 Водоотведение

Централизованной системы канализации сельское поселение не имеет. Вывоз жидких отходов осуществляется ассенизационными машинами.

2.7. Сбор и вывоз ТБО

На территории Кузьмичского сельского поселения отсутствует полигон твердых бытовых отходов..   Во исполнение требований Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» для осуществления деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Смоленской области 06.04.2018 между Департаментом Смоленской области по природным ресурсам и экологии и Акционерным обществом «Спецавтохозяйство» было заключено соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО на территории Смоленской области. В связи с этим Администрацией Кузьмичского сельского поселения Ершичского района Смоленской области было закуплено 21 мусорных контейнера, которые были расставлены по населенным пунктам численность населения,  в которых более 50 человек. Вывоз мусора с 01.11.2018 осуществляться региональным оператором: акционерным обществом «СпецАвтохозяйство».

2.8Связь

Средства связи общего пользования от существующих телефонных сетей.

Раздел 3.

План развития Кузьмичского сельского поселения

Ершичский район Смоленской области

В плане развития Кузьмичского сельского поселения Ершичского района Смоленской области на период до 2043 года предусматривается размещение следующих объектов капитального строительства местного значения:

Водоснабжение

1. Водоснабжение потребителей проектируемой коттеджной и малоэтажной застройки предусматривается из подземных источников (артезианских скважин).

2. Реконструкция и развитие водопроводных сетей и системы подачи воды в целом, включая замену ветхих водопроводных сетей, устаревшего оборудования насосных станций и сооружение водоводов для подачи воды.

3. Внедрение на водозаборах новых методов очистки для доведения качества воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая».

4. Сокращение потерь воды, как при транспортировке, так и за счет ее рационального использования, автоматизированный контроль на всех этапах производства, транспортировки и реализации воды.

5. Установление зон санитарной охраны источников водоснабжения.

6. Строительство новых источников водоснабжения.

7. Строительство и кольцевание водопроводных сетей в деревнях.

8. На всех сельскохозяйственных предприятиях внедрение и расширение систем оборотного водоснабжения и повторного использования воды, совершенствование технологии сокращения водопотребления на единицу продукции.

9. Водоснабжение промышленных площадок и общественно-деловых объектов осуществляется от близлежащих реконструируемых водозаборов, а также от собственных водозаборов, предусматриваемых на их территории.

10. Объемы водопотребления на полное развитие по деревням составят (хозяйственно-бытовые нужды населения) – 329,0 м3/сутки.

Теплоснабжение

Перспективное теплоснабжение населенных пунктов базируется на программе модернизации, технического перевооружения и строительстве новых элементов всей структуры теплового хозяйства.

1. Теплоснабжение проектируемой коттеджной, а также общественно-деловой застройки во всех деревнях предполагается локальное, от индивидуальных отопительных систем для каждого коттеджа (отдельно стоящих или встроенных котельных для объектов общественно-деловой, малоэтажной и многоэтажной застройки), при помощи газа, электроэнергии, твердых и жидких видах топлива, при этом объемы теплопотребления на полное развитие по деревням составят – 6140 Гкал/ч в год.

2. Теплоснабжение формируемых промышленных площадок планируется от проектируемых газовых котельных располагаемых на их территории, расчетное теплопотребление по промышленным площадкам определяется на стадии проекта планировки территории.

3. Планируемые источники теплоснабжения для потребителей многоквартирной застройки, промышленных предприятий, а также индивидуальные источники теплоснабжения работают преимущественно на газовом топливе, определяя необходимость развития и модернизации системы газоснабжения сельского поселения.

4. Строительство системы газоснабжения для обеспечения подачи газа потребителям, в том числе к источникам теплоснабжения (котельным).

5. Строительство газопроводов высокого давления к промышленным площадкам и не газифицированным деревням.

6. Строительство ГРПШ, ШП и распределительных газопроводов низкого давления во всех газифицируемых деревнях.

Электроснабжение

1. Сохраняется существующее электроэнергией потребителей, в деревнях в существующих и корректируемых границах населенных пунктов – от существующей энергосистемы Ершичского района.

1. Объемы электроснабжения на полное развитие по деревням составят (хозяйственно-бытовые нужды населения) – 798,2 МВт/час в год.

2. Объемы электропотребления для развития промышленных площадок и будут определяться при принятии решений о реализации инвестиционных проектов, будут запрошены имеющиеся мощности, разработаны проекты планировки и рабочие проекты, на основании которых потом будут внесены изменения в генеральный план.

Газоснабжение

1. Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления (для обеспечения газом всех населенных пунктов Кузьмичского сельского поселения).

2. Строительство газораспределительных станций и газораспределительных пунктов.

3. Определение объёмов строительства на основе обоснования инвестиций, корректировка основных технических решений по объектам газификации по результатам проектно-изыскательских работ.

Связь и информатизация

1. Удовлетворение потребности в средствах связи общего пользования всех жителей и организаций путём наращивания полярной ёмкости телефонных сетей с внедрением современного цифрового оборудования и оптико-волоконной техники

2. Создание комплексных инфраструктурных сетей передачи данных с предоставлением населению различных медиауслуг.

3. Активное развитие телефонной связи как элемента повышения качества уровня жизни сельского населения.

4. Увеличение программ эфирного радио- и телевещания на всей территории области, проведение мероприятий по подготовке к переходу на цифровое телевизионное вещание.

5. Развитие систем кабельного телевидения в развивающихся населенных пунктах.

6. Строительство систем радиодоступа.

7. Строительство волоконно-оптических линий связи (ВОЛС).

8. Замена выработавшего свой ресурс оборудования на новое, повышение качества и надежности телерадиовещания.

9. Увеличение до 100 % охвата населения района телевизионным радиовещанием, а также информацией об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.

4.       Перечень мероприятий и целевых показателей

Мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению направлены на повышение степени надежности, качества предоставляемых услуг, улучшению экологического состояния окружающей среды, обеспечение доступности предоставляемых услуг всем группам потребителей.

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры:

В сфере водоснабжения:

1.  Реконструкция водопроводных сетей по улице Первомайская села Кузьмичи.

2. Реконструкция улице Поповская села Кузьмичи.

3. Замена насосного оборудования скважин.

4. Проведение анализа питьевой воды из всех источников (скважин, родников).

В сфере теплоснабжения (газоснабжения)

1. Обеспечение централизованным  газоснабжением не газифицированные  населенные пункты д. Литвиновка,  д. Лужная.

В сфере электроснабжения

1. Реконструкция существующих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций в д. Поселки, д. Лужная, с.Кузьмичи.

Перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры

| № | Наименование | Технико-экономические параметры | Сроки реализации в плановом периоде |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция водопроводных сетей по улице Первомайская с. Кузьмичи |  |  | 2021 |  |  |  |  |
| 2. | Реконструкция водопроводных сетей по улице Поповская с. Кузьмичи |  |  |  | 2022 |  |  |  |
| 3. | Замена насосного оборудования скважин годы |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2043 |
| 4. | Проведение анализа питьевой воды из всех источников (скважин, родников |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2043 |
| 5. | Обеспечение централизованным газоснабжением не газифицированные населенные пункты д. Литвиновка, д.Лужная |  |  |  |  |  |  | 2025-2043 |
| 6. | Реконструкция существующих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций в д.Поселки, д.Лужная, д.Кузьмичи |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2043 |

Раздел 5 Анализ фактических и плановых расходов на финансирование программы, источники финансирования

Основными источниками финансирования мероприятий программы являются:

- средства федерального бюджета;

- средства областного бюджета;

- средства бюджета муниципального образования Кузьмичского сельского поселения Ершичского района Смоленской области.

Объемы финансирования Программы подлежат уточнению с учетом выделенных на реализацию бюджетных средств.

# Перечень мероприятий и плановые расходы на их реализацию программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Кузьмичского сельского поселения Ершичский район Смоленской области на 2020 – 2043 годы» представлены ниже в таблице:

Прогнозируемый объем финансовых средств на реализацию Программы

| №п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Годы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2043 |
| 1. | Реконструкция водопроводных сетей по улице Первомайская с.Кузьмичи | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 600,0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Реконструкция водопроводных сетей по улице Поповская с.Кузьмичи . | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  | 500,0 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Замена насосного оборудования скважин годы | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 75,0 | 75,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Проведение анализа питьевой воды из всех источников (скважин, родников | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 110,0 | 110,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Обеспечение централизованным газоснабжением не газифицированные населенные пункты д. Литвиновка, д.Лужная | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Реконструкция существующих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций в д.Поселки, д.Лужная, д.Кузьмичи | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 60,0 | 60,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |