АДМИНИСТРАЦИИ КУЗЬМИЧСКОГО сельского ПОСЕЛЕНИЯ

ЕРШИЧСКОГО района Смоленской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  20.06.2016                   № 32

Об утверждении Программы

комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

Кузьмичского сельского поселения

Ершичского района Смоленской

области  на  2016-2020 годы

В соответствии с п. 4, 18  ст. 14 Федерального закона  РФ от 06.10.2003г.

№ 131 – ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.4 ст. 7 Устава Кузьмичского сельского поселения

Ершичского района Смоленской и Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» Администрация Кузьмичского сельского поселения Ершичского района Смоленской области

п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кузьмичского сельского поселения Ершичского района Смоленской области  на  2016-2020 годы  (программа прилагается).

2. Настоящее постановление с приложением программы подлежит обнародованию  в сети Интернет на   официальном сайте  Администрации  Кузьмичского  сельского поселения Ершичского  района Смоленской области с электронным адресом:  http://kuzmichisp.smolinvest.ru/

3. Настоящее постановление с приложением программы вступает в силу со дня обнародования.

Глава муниципального образования

Кузьмичского сельского поселения

Ершичского района Смоленской области                                 Н.В.Рыкова

# УТВЕРЖДЕНА:

постановлением Администрации Кузьмичского    сельского поселения

Ершичского района Смоленской области   от 20.06.2016 № 32

ПРОГРАММА  КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ  КУЗЬМИЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  НА 2016-2020 ГОДЫ.

| Наименование Программы |  | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кузьмичского сельского поселения Ершичского района Смоленской области на 2016-2020 годы. |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы |  | Ст. 14 п. 4, 18 от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; |
|  |  | Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса". Градостроительный кодекс Российской Федерации. |
| Заказчик Программы |  | Администрация Кузьмичского сельского поселения Ершичского района Смоленской области |
| Основные разработчики Программы |  | Администрация Кузьмичского сельского поселения Ершичского района Смоленской области |
| Цели Программы |  | Создание условий для развития систем коммунальной инфраструктуры, реформи-рования жилищно-коммунального комплекса, улучшение условий жизни населения в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, проведение мероприятий, направленных на повышение эффективности использования энергетических ресурсов. |
| Задачи Программы |  | Формирование условий для улучшения качества жизни населения в сфере теплоснабжения, водоснабжения . |
| Срок реализации Программы |  | 2016-2020 годы |
| Исполнители Программы |  | Администрация Кузьмичского сельского поселения Ершичского района Смоленской области |
| Организация контроля |  | Контроль за реализацией Программы осуществляет: -Администрация Кузьмичского сельского поселения Ершичского района Смоленской области -Глава муниципального образования Кузьмичского сельского поселения Ершичского района Смоленской области |
| Ожидаемые результаты |  | Повышение качества предоставляемых услуг; |
|  |  | Повышение надежности функционирования систем жилищно-коммунального комплекса за счет снижения износа объектов инженерной инфраструктуры; |
|  |  | Уменьшение количества аварий на системах жизнеобеспечения; |
|  |  | Улучшение снабжения населения теплом; |
|  |  | Улучшение снабжения населения водой; |
| Источники и объемы финансирования Программы |  | Общий прогнозируемый объем финансирования Программы в 2016-2020 годах составит 66,2 млн.руб. |
|  |  | Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, инвестиции. Возврат средств финансирования мероприятий программы производится либо путем передачи на баланс муниципального образования построенных (реконструированных) объектов коммунальной инфраструктуры, либо в иной форме в объемах и в сроки, устанавливаемые договорами о реализации инвестиционных программ с организациями коммунального комплекса. Право собственности на построенные (реконструированные) объекты коммунальной инфраструктуры за счет бюджетных средств, а также за счет привлечения средств потребителей услуг предприятий коммунального комплекса путем установления для них надбавок к тарифам на услуги и тарифа на подключение к коммунальным сетям, реализуется на основании норм действующего законодательства РФ в сфере инвестиционной деятельности (капитальные вложения) на срочной и возвратной основе. |

ПРОГРАММА  КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ  КУЗЬМИЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  НА 2016-2020 ГОДЫ.

### Общая характеристика Кузьмичского сельского поселения Ершичского района Смоленской области

### Кузьмичское сельское поселение Ершичского района Смоленской

### области образовано 1 января 2006 года  в связи с вступлением в силу Федерального закона №-131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Кузьмичское  сельское поселение входит в состав муниципального района «Ершичский район Смоленской области». Административным центром Кузьмичского сельского поселения является с.Кузьмичи.

В состав Кузьмичского сельского поселения входят 8 сельских населенных пунктов: село Кузьмичи; деревни Бобрывец, Малая Язовка, Большая Язовка, Дубровка, Лопатище, Будище, Василевка.

Численность населения Кузьмичского сельского поселения Ершичского района Смоленской области  на 01.01.2016 – 523 человека, в том числе население с. Кузьмичи –373чел.

Географическая площадь поселения  составляет 135,56 кв. км или 13 556,00 га.

Располагается в 185 км к югу от областного центра г. Смоленска , в 28 км от железнодорожной станции Понятовка на железной дороге «Москва–Могилев».

Граничит с соседними сельскими поселениями: на севере - с Ершичским, на востоке -  с Руханским,  на юго-западе -  с Сеннянским,  на северо-западе – с Беседковским сельскими поселениями Ершичского района Смоленской области.

В селе Кузьмичи имеются:

Общеобразовательные объекты - МБОУ Кузьмичская средняя школа,

Культурно-просветительные объекты (2 объекта): библиотека и СДК.

В с.Кузьмичи находится церковь Вознесения Господня.

На территории поселения находятся 2 фельдшерско-акушерских пункта в с.Кузьмичи и д.Малая Язовка..

Почтовые отделения связи (2) в с. Кузьмичи и д.Малая Язовка.

Объекты сервиса: торговля– 2 магазина Райпо (с.Кузьмичи и д.Малая Язовка), в с.Кузьмичи находится вышка сотовой связи Мегафон.

Из сельскохозяйственных предприятий: ИП Ковзалин В.А.

- Система электроснабжения.

Электроснабжение Кузьмичского сельского поселения осуществляется

по двум воздушным линиям электропередач напряжением 110 кВ, приходящим:

Электроснабжение территории Кузьмичского сельского поселения производится по воздушным линиям электропередач напряжением 35 кВ, приходящией с  ПС 35/10 «Ершичи» - ПС 35/10 «Кузьмичи».

Подстанция относится к ОАО «Смоленскэнерго».

Материал, используемый для воздушных линий:

- провод марки АС, состоящий из стального сердечника и алюминиевой проволоки сечением от 50 мм² до 150 мм²;

- опоры металлические и железобетонные.

Анализ существующего состояния системы энергоснабжения

Плюсы:

- электроснабжение централизованное выполнено в виде кольца линий 35 кВ и 110 кВ;

- предусматривается возможность поэтапного развития системы электроснабжения по мере роста нагрузок на длительную перспективу без коренного переустройства электросетевых сооружений на каждом этапе.

Минусы:

- низкий коэффициент загрузки трансформаторов на подстанциях;

- полная амортизация оборудования;

- на данный период воздушных линий напряжением 35 кВ и 110 кВ по сроку эксплуатации выработали свой лимит.

Направления технического развития электрических сетей:

- дальнейшее развитие электрических сетей производить при сложившейся системе напряжения 110, 35, 10(6) кВ;

- увеличение количества подстанций 110 и 35 кВ с целью сокращения радиуса действия сетей 10(6) кВ;

- построение сетей 110 и 35 кВ таким образом, чтобы имелась возможность обеспечить резервное электроснабжение любому потребителю. Это условие соблюдается, если основу сети 35-110 кВ составляют одноцепные магистральные взаиморезервируемые линии 35-110 кВ или двухцепные ВЛ с автоматическим вводом резервного питания от разных узловых подстанций или разных шин одной подстанции;

- применение при строительстве, расширении, реконструкции и техническом перевооружении подстанций 110/35/10, 110/10 и 35/10 кВ трансформаторов только с устройством автоматического регулирования под нагрузкой, а также обеспечение всех существующих подстанций 35-110 кВ такими трансформаторами;

- обеспечение своевременной замены электросетевого оборудования, дальнейшая эксплуатация которого по техническим причинам или экономическим условиям признана нецелесообразной;

- увеличение количества двухтрансформаторных подстанций и подстанций с двухсторонним питанием.

2. Система газификации.

Газоснабжение с. Кузьмичи осуществляется   привозным сжиженным газом в баллонах.

В рамках областной программы газификации Смоленской области будет газифицировано в конце 2020г. с.Кузьмичи.

Мероприятия по газификации приведены в  таблице 1.

Табл.1

| № п/п | Наименование мероприятия | Протяженность, км | Стоимость работ, млн.руб.* | Плановая дата окончания работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Газификация |
| 1 | Проектирование и строительство газовых сетей высокого давления Ершичи-Кузьмичи и распределительных газовых сетей низкого давления в с.Кузьмичи | 14,5 | 56,5 | 2020 г. |

РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Системы водоснабжения  - неотъемлемая часть коммунальной инфраструктуры, имеют решающее значение в обеспечении жизнедеятельности и развитии сельского поселения.

Необходимость дальнейшего строительства и модернизации систем водоснабжения  обусловлена потребностями жилищного строительства, ужесточающимися требованиями к качеству услуг, экологическим последствиям их предоставления.

Качественные и количественные параметры процесса развития систем водоснабжения  определены на основе анализа их текущего состояния и проблем функционирования, объемов и локализации жилищно-гражданского строительства.

- Система водоснабжения.

На  территории  Кузьмичского сельского поселения  расположено 6 водозаборов, 6 из которых муниципальные. Протяженность водопроводных сетей 16,5 км, в том числе  16,5 км муниципальные.

Очистных сооружений питьевой воды на территории Кузьмичского сельского поселения нет. Очистка воды не производится. Очистка водопроводных сетей осуществляется путём гидравлической промывки. Промывка водонапорных башен периодически производится хлорсодержащими препаратами. На текущий момент система водоснабжения с. Кузьмичи способна обеспечить потребности населения в воде в среднем в размере более 50 литров в сутки в расчете на одного человека, что соответствует действующим нормативам.

Уровень износа водопроводных сетей составляет порядка 82%.

Часть индивидуальной застройки села обеспечивается водой из индивидуальных и общественных (муниципальных) колодцев.

Задачу обеспечения высокой надежности водоснабжения в с. Кузьмичи предполагается решить путем реализации мероприятий по реконструкции системы водоснабжения.

Обеспечение водой объектов производственного и социального назначения, а также части жилищного фонда, осуществляется от 6 водозаборов. Население малых сельских населенных пунктов обеспечиваются водой из индивидуальных и общественных колодцев.

Около 20% водопроводов  исполнено  из  полиэтиленовых труб, но общее состояние этих сетей можно оценить как неудовлетворительное, так как стыки  трубопроводов выполнялись, в большинстве случаев, с применением старых технологий, что способствует возникновению частых аварийных ситуаций. Сетей построенных из недолговечных материалов и материалов незащищённых от различных химико - физических воздействий 80%.

Аварийность на водопроводных сетях превышает 0,7 аварии на 1 км сетей в год. Водоснабжение населенных пунктов Кузьмичского сельского поселения: с. Кузьмичи, д.Малая Язовка, д.Лопатище обеспечивается от артезианских скважин, расположенных на их территории.

Некоторые объекты водоснабжения  построены хозспособом, водоводы и водопроводные сети выполнены из разнообразных материалов, характеристика приведена в таблице 2.

Табл.2

| Материал водопроводов | Протяжённость, км | Доля в общей протяжённости, % |
| --- | --- | --- |
| Стальные трубы | 4,3 | 26,0 |
| Полиэтиленовые трубы | 3,3 | 20,0 |
| Асбестоцементные трубы | 8,9 | 53,9 |

Объемы подъема и потребления воды

Табл. 2

| Показатели | Единицы измерения | 2015 г. |
| --- | --- | --- |
| Водопотребление всего | тыс. м3/в сутки | 0,19 |
| в том числе: |  |  |
| на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/в сутки | 0,17 |
| на производственные нужды | тыс. м3/в сутки | 0,02 |
| Производительность водозаборных сооружений всего | тыс. м3/в сутки | 2,8 |
| в том числе |  |  |
| подземных водозаборов | тыс. м3/в сутки | 2,8 |
| поверхностных водозаборов | тыс. м3/в сутки | 0,028 |
| Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | 50,0 |

Основные проблемы функционирования системы водоснабжения:

- высокая степень износа сооружений и оборудования функциональных элементов системы;

-  недостаточная степень техногенной надежности;

-  отсутствие технологий водоочистки;

-  не безопасный метод обеззараживания исходной воды;

-  высокая ресурсоемкость производства;

-  отсутствие резерва мощности;

-  низкая энергоэффективность оборудования;

-  низкая надежность источника энергоснабжения;

-  высокие показатели аварийности на сетях;

-  высокие потери воды при транспортировке.

Оценка прироста нагрузки систем водоснабжения

Оценка прироста нагрузки систем водоснабжения  в связи с необходимостью обеспечения потребностей жилищно-гражданской застройки туристической базы при храме в с. Кузьмичи, определена дополнительно на основе прогнозных данных об объемах жилищно-гражданского строительства, приведенных в таблице 5.

Информация о прогнозируемых объемах жилищно-гражданского строительства и требуемом приросте нагрузки

систем водоснабжения

Табл. 5

| Наименование показателя | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы жилищно-гражданского строительства, м2 | 140 | 200 | 260 | 320 | 380 |
| Прирост нагрузки, м3/сут | 1,25 | 1,4 | 1,55 | 1,65 | 1,75 |

По результатам проведенного анализа и оценки прироста нагрузки систем водоснабжения  для потребностей жилищно–гражданского строительства сформирован план мероприятий Программы, направленный на решение проблем систем водоснабжения  (таблица 6).

Мероприятия сформированы с учетом потребности Кузьмичского сельского поселения в услугах водоснабжения , требуемым уровнем качества и надежности их работы.

План мероприятий Программы, направленный на решение проблем систем водоснабжения .

Табл. 6

| № п/п | Наименование мероприятия | Протяженность, км | Стоимость работ, млн.руб.* | Плановая дата окончания работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |
| 1 | Реконструкция водопроводных сетей в с.Кузьмичи (Центр) | 2 | 2,0 | 2017 г. |
| 2 | Реконструкция водопроводных сетей в с. Кузьмичи (Кружиловка) | 3,2 | 3,2 | 2018 г. |
| 3 | Реконструкция водопроводных сетей в с. Кузьмичи (Поповка) | 3,0 | 3,0 | 2019 г. |
| 4 | Реконструкция водопроводных сетей в с. Кузьмичи (Буяковка) | 1,5 | 1,5 | 2020 г. |

Реализация плана мероприятий Программы по развитию систем водоснабжения  обеспечит:

- возможность подключения к системам водоснабжения  объектов жилищного и гражданского строительства с. Кузьмичи в объеме  1300 м2 за период 2016-2020 г.г.;

-  устойчивую работу систем водоснабжения  с учетом возрастающего на  7,6  м3 в сутки количества потребляемой воды и приема стоков для вновь застраиваемых и реконструируемых объектов;

- снизить степень износа основных фондов объектов водоснабжения   на 43 %;

- снизить аварийность на водопроводных сетях до 0,75 повреждений на     1 км в год;

- уменьшить потери при транспортировке воды до потребителей на      2,7 %;

- обеспечить надежность и бесперебойность работы объектов водоснабжения;

- улучшить качественные показатели услуг водоснабжения ;

- исключить возможность срыва водоснабжения  в отдельных микрорайонах из-за поломки оборудования;

- обеспечить требование всех экологических нормативов, в связи с применением новых эффективных технологий очистки артезианских и сточных вод;

- осуществить выполнение природоохранных и энергосберегающих мероприятий;

- увеличить процент населения поселения, обеспеченного централизованным водоснабжением  на 12 %.

Сбор и утилизация твердых бытовых отходов.

В Кузьмичском сельском поселении  проблема сборки, переработки и утилизации бытовых отходов приобретает особую актуальность. В поселении отсутствует полигон для хранения и утилизации твёрдых бытовых отходов, есть площадка для временного хранения бытовых отходов.

В  задачу  санитарной  очистки поселения  входит  сбор, удаление твердых  бытовых  отходов  от  всех  зданий  и  домовладений,  а  так  же  выполнение  работ  по  летней  и  зимней  уборке  улиц в  целях  обеспечения  чистоты  проездов  и  безопасности  движения.

Основные проблемы работы свалки:

-  быстрое переполнение площадок свалки из-за большого объема и малой плотности размещаемых отходов;

-  отрицательные факторы для окружающей среды: выделение неприятного запаха, разброс отходов ветром, самопроизвольное возгорание отходов, бесконтрольное образование метана и неэстетичный вид;

-  невозможность устранения свалки.

В связи с тем, что существующая свалка вблизи д. Половитня не отвечает санитарным и экологическим нормам и требованиям необходима рекультивация существующих свалок ТБО в населенных пунктах поселения с последующим вывозом отходов из этих населенных пунктов на другие полигоны.

### Анализ  состояния систем  коммунальной инфраструктуры Кузьмичского сельского поселения  Ершичского района

### Смоленской области

Анализ состояния систем  коммунальной инфраструктуры в Кузьмичском сельском поселении показывает, что за последние годы система  коммунальной инфраструктуры в связи с высокой степенью износа имеющихся сетей  водоснабжения требует проведения ремонта и строительства новых систем  водоснабжения.

Необходимость использования программного метода обусловлена тем, что путем комплексного, планомерного осуществления запланированных мероприятий, их соответствующего правового, организационного, финансового, материально-технического обеспечения будут достигнуты значительные положительные результаты, направленные на повышение состояния систем  коммунальной инфраструктуры в Кузьмичском сельском поселении.

Реализация Программы предусматривается посредством поэтапного осуществления плана мероприятий, предусмотренного приложением № 1.

| - - | Первая очередь реализации – 2018 год; Расчетный срок реализации – 2020 год. |
| --- | --- |

Основная цель и задачи Программы

Целью Программы является обеспечение эффективного использования территории сельского поселения и создание благоприятной среды жизнедеятельности на основе модернизационного  развития жилищно-коммунального комплекса,   улучшение условий жизни населения в сфере теплоснабжения, водоснабжения , проведение мероприятий, направленных на повышение эффективности использования энергетических ресурсов в  поселении.

Задачи Программы

Формирование условий для улучшения качества жизни населения, улучшение работы жилищно-коммунального  хозяйства, в сфере теплоснабжения, водоснабжения:

- Снижение энергопотребления на собственные нужды  путем использования энергосберегающего оборудования;

- Улучшение снабжения водой населения с. Кузьмичи и жителей деревень поселения;

-  Ремонт водопроводных сетей и подведение водопровода к жилым домам в с.Кузьмичи;

- Организация сбора и вывоза мусора в населенных пунктах поселения;

Ресурсное обеспечение

Финансирование Программы предусматривает финансирование из федерального, областного, районного и местного бюджетов..

Распределение субсидий, выделяемых за счет средств федерального, областного и районного бюджетов, осуществляется по методике, утвержденной нормативными актами Смоленской  области в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ.

Объемы финансирования Программы на 2016-2020 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнование из местного бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год, а также подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный квартал и за год.

Контроль за Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов.

Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика, разработчиков Программы.

Успешная реализация Программы позволит:

- обеспечить жителей Кузьмичского сельского поселения Ершичского  района Смоленской области бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (электроснабжения, водоснабжения,  теплоснабжения);

- поэтапно восстановить ветхие инженерные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства поселения;

- сократить ежегодные потери ресурсов в инженерных системах;

- ликвидировать затратные источники и объекты теплоснабжения.

Система управления реализацией Программы.

Заказчиком Программы является:

- Администрация Кузьмичского сельского поселения Ершичского  района Смоленской области.

Исполнителями Программы являются:

- Администрация Кузьмичского сельского поселения Ершичского  района Смоленской области.

Исполнители обеспечивают:

-    выполнение мероприятий Программы;

- подготовку предложений по корректировке Программы на соответствующий год;

-  формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий Программы;

- подготовку обоснований для отбора первоочередных работ, финансируемых в рамках реализации Программы в отчётном году;