АДМИНИСТРАЦИЯ КУЗЬМИЧСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЕРШИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03.10.2014г.  № 25

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Кузьмичского сельского поселения Ершичского района Смоленской области

В целях реализации  полномочий, предусмотренных Федеральным законам от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Администрация Кузьмичского сельского поселения Ершичского района Смоленской области     п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Кузьмичского сельского поселения  Ершичского района Смоленской области согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его обнародования на официальном сайте Администрации Кузьмичского  сельского поселения Ершичского  района Смоленской области с электронным адресом: http://kuzmichisp.smolinvest.ru/

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Кузьмичского сельского поселения

Ершичского района

Смоленской области                   	 					Н.В.Рыкова

Утверждена постановлением

Администрации Кузьмичского

сельского поселения Ершичского района

Смоленской области  от 03.10.2014г. №  25

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СМОЛЕНСКОБЛКОММУНЭНЕРГО»

214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, 77а

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Кузьмичского сельского поселения

г. Смоленск, 2014

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ	4

Раздел 1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения	8

1.1. Общие сведения о сельском поселении, потребителях системы водоснабжения и водоотведения, динамика развития сельского поселения	8

1.2. Основные характеристики системы водоснабжения сельского поселения	12

1.3. Основные характеристики системы водоотведения сельского поселения	14

Раздел 2. Направление развития централизованных систем водоснабжения	15

Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды. Балансы сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.	18

3.1 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.	18

3.2 Баланс сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.	21

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения	22

4.1. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	22

4.2. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения	29

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения	30

5.1. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	30

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения	31

6.1. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	31

Раздел 7. Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения.	36

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	37

## ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2028 года Кузьмичского сельского поселения Ершичского района Смоленской области разработана на основании следующих документов:

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,

- Водного кодекса Российской Федерации

- Постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в сельском поселении.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода;

– в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Нормативно-правовая база для разработки схемы

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013 г. «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Цели схемы:

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2028 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

– обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

– реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

- строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Кузьмичского сельского поселения Ершичского района Смоленской области;

– реконструкция существующих сетей и канализационных очистных сооружений;

- строительство централизованной сети водоотведения с насосными станциями подкачки и планируемыми канализационными очистными сооружениями;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

– обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2014 по 2028 годы.

## Раздел 1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения

## 1.1. Общие сведения о сельском поселении, потребителях системы водоснабжения и водоотведения, динамика развития сельского поселения

Кузьмичское сельское поселение - муниципальное образование в составе Ершичского района Смоленской области России.

Территорию сельского  поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории природопользования населения, рекреационные земли, земли для развития поселения.

Территория Кузьмичского сельского поселения расположена в южной части территории Ершичского района, к юго-западу от Ершичей, с. Кузьмичи  находится в 3 км от границы с Белоруссией.

Территория сельского поселения граничит:

​	- на севере с Ершичским сельским поселением;

​	- на юго-западе с Сеннянским сельским поселением;

​	- на  востоке с Руханским сельским поселением;

​	- на северо-западе с Беседковским сельским поселением.

Общая площадь земель Кузьмичского сельского поселения  составляет 79,44 кв.км.

Административным центром Кузьмичского сельского поселения является село Кузьмичи.

В состав территории Кузьмичского сельского поселения входят следующие населенные пункты:

- с. Кузьмичи;

- д. Бобрывец;

- д. Малая Язовка;

- д. Большая Язовка;

- д. Василевка;

- д. Будище;

- д. Дубровка;

- д. Лопатище.

Демографическая ситуация

По данным Администрации на 01.01.2014 г. численность населения Кузьмичского сельского поселения составляет 552 человека.

Демографический фактор оказывает наибольшее влияние на уровень хозяйственного освоения территории и экономического развития общества.

На данный момент наблюдается уменьшение численности населения. В поселении сохраняется сложная обстановка на рынке труда. Среди безработных преобладают лица с низкой квалификацией и малым опытом работы, что затрудняет их трудоустройство.

Демографическая ситуация в последние годы характеризовалась естественной и механической убылью населения.

Таблица 1

СВЕДЕНИЯ

о количестве населения Кузьмичского сельского поселения Ершичского района

Смоленской области

| № п/п | Наименование населённого пункта | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Кузьмичи | 387 |
| 2 | д. Бобрывец | 2 |
| 3 | д. Большая Язовка | 7 |
| 4 | д. Будище | - |
| 5 | д. Василевка | - |
| 6 | д. Дубровка | 25 |
| 7 | д. Лопатище | 20 |
| 8 | д. Малая Язовка | 111 |
| Всего по поселению: | 552 |

С начала 1990-х годов для Кузьмичского сельского поселения, как и Смоленской области и страны в целом характерна четко выраженная естественная убыль населения, сложившаяся под влиянием низкой рождаемости, высокой смертности населения и большого количества людей пенсионного возраста. Убыль населения происходит не только за счет естественной убыли. Общие итоги миграции также влияют на отрицательную динамику численности населения.

В Кузьмичском сельском поселении в настоящее время продолжается убыль населения за счет превышения уровня смертности над уровнем рождаемости и миграции сельской молодежи в города.

Основные причины этого — экономически неблагоприятные условия жизни и отсутствие возможностей для большинства сельской молодежи решать свои жилищные и бытовые проблемы. Доступность многих бытовых благ в городе и более высокие доходы делают непривлекательным сельский образ жизни и для сельской, и для городской молодежи. При этом без привлечения молодежи на село нельзя устойчиво развивать сельские территории.

Поэтому в результате получается, что отсутствие необходимого трудоспособного сельского населения постепенно ведет к процессу самоликвидации сельских поселений. Следовательно, снижается эффективность использования земли, уменьшается динамичное развитие производительных сил, что не позволяет поднять экономику сельских территорий в целом.

Демографический прогноз

Коэффициент смертности населения поселения, так же как и в районе постоянно возрастает. Рост уровня смертности в последние десятилетия является характерной тенденцией практически всех экономически развитых районов, что обусловлено увеличением продолжительности жизни и старением населения. Однако, в Ершичском районе, как и в Смоленской области и России в целом, этот процесс достиг крупных масштабов и протекал на фоне сокращения продолжительности жизни населения.

Анализ демографического потенциала Кузьмичского сельского поселения, структуры сельского расселения и вопросов занятости трудоспособного населения показывает, что численность населения значительно убывает.

Данные, полученные в результате прогнозирования численности населения  Кузьмичского сельского поселения, входящего в состав Ершичского района, на 2014 г., 2028 г. обобщены в виде таблицы.

Данный вариант прогноза основан на сохранении демографических тенденций последних лет.

Таблица 2

Прогноз численности населения

| № п/п | Наименование поселения | Численность населения на 2014 г., чел. | Численность населения на 2028 г., чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кузьмичское сельское поселение | 552 | 480 |

## 1.2. Основные характеристики системы водоснабжения сельского поселения

Источником хозяйственно питьевого водоснабжения являются подземные воды. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО). В настоящее время на территории Кузьмичского сельского поселения существует 3 населенных пункта, обеспеченных централизованным водоснабжением.

Источником водоснабжения потребителей в с. Кузьмичи, д. М. Язовка, д. Лопатище являются артезианские скважины, не имеющие очистных сооружений, обеззараживающих установок.

Водоснабжение   осуществляется из  6 водозаборных скважин:

- 4 скважины в с. Кузьмичи с насосами ЭЦВ 6;

- скважина в д. Лопатище с насосом ЭЦВ 6;

- скважина в д. Язовка с насосом ЭЦВ 6.

Возле каждой  скважины  установлена водонапорная  башня.

Таблица 3

Оснащенность водонапорными башнями

| № п/п | Место расположения | Дата постройки | Объем, м. куб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Кузьмичи (район Буяковка) | 1974 год | 11,0 |
| 2 | с. Кузьмичи (район Поповка) | 1974 год | 11,0 |
| 3 | с. Кузьмичи | 1960 год | 11,0 |
| 4 | с. Кузьмичи | 1962 год | 11,0 |
| 5 | д. Малая Язовка | 1976 год | 11,0 |
| 6 | д. Лопатище | 1976 год | 11,0 |

Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой систему  водопроводных  труб диаметром 20-100 мм. Материал, из которого выполнен водопровод: асбестоцемент, металл, полиэтилен. Общая протяженность водопроводной сети 16545 м.

Таблица 4

Протяженность сетей водопровода

| № п/п | Место расположения | Дата постройки | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Кузьмичи | 1973 год 1974 год | 3200 м 3000 м |
| 2 | с. Кузьмичи | 1976 год | 7300 м |
| 3 | д. М.Язовка | 1976 од | 1500 м |
| 4 | д. Лопатище | 1976 год | 1545 м |
|  | Итого: |  | 16545 м |

Водоразборных колонок всего – 56 ед.,

в том числе по населенным пунктам:

- с. Кузьмичи – 39 ед.;

- д. М.Язовка - 11 ед.;

- д. Лопатище - 6 ед.

Источниками водоснабжения остальных деревень Кузьмичского сельского поселения являются шахтные колодцы общего и частного пользования.

Водоочистных комплексов хозяйственно-питьевого водоснабжения по состоянию на 01.01.2014 г. в сельском поселении нет.

Расход воды на пожаротушение

Расход воды для наружного пожаротушения должен быть предусмотрен от двух гидрантов, установленных на кольцевой водопроводной сети, или других источников наружного противопожарного водоснабжения, обеспечивающих нормативные расход и длительность подачи огнетушащих средств, расположенных на расстоянии не более 150 м от зданий и сооружений.

В населенных пунктах, где нет централизованной системы водоснабжения, должно быть предусмотрено строительство местных противопожарных водоемов.

К рекам и водоемам следует предусматривать подъезды для забора воды пожарными машинами. Места расположения и количество подъездов принимается по согласованию с Государственной противопожарной службой из расчета обеспечения расхода воды на наружное пожаротушение объектов, расположенных в радиусе до 500 м от водоема.

## 1.3. Основные характеристики системы водоотведения сельского поселения

Сетей водоотведения и очистных сооружений канализации в Кузьмичском сельском поселении не имеется. Биологическая очистка стоков отсутствует. Застройка населенных пунктов оборудована выгребами.

## Раздел 2. Направление развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с генеральным планом сельского поселения и другими документами территориального планирования можно выделить следующие аспекты развития системы водоснабжения, а в частности развития системы подачи питьевой воды потребителям.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84* источники хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Эксплуатация существующих и проектирование новых скважин и систем хозяйственно-питьевого водоснабжения должны осуществляться в соответствии с «Положением о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно питьевого назначения» №2640, действующих норм СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнений».

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшения качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных полос источников водоснабжения и водопроводов предусматривается в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозяйственно питьевого водоснабжения. Для водозаборных скважин зоны санитарной охраны представлены I-ым поясом (строгого режима). Граница ЗСО I пояса для артезианских скважин устанавливается на расстоянии 30 м от центра каждой скважины и ограждением по периметру. Площадки благоустраиваются и озеленяются.

Контроль за соответствием государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов осуществлять согласно СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

В целях рационального использования и охраны подземных вод в процессе эксплуатации водозаборных скважин необходимо в соответствии с лицензионным соглашением:

- производить замеры динамического уровня подземных вод в скважинах;

- вести достоверный учет объема добываемых вод;

- производить отбор проб подземных вод из водозаборных скважин на химические анализы по контролируемым показателям;

- соблюдать условия ведения мониторинга, представлять отчеты о добыче подземных вод и результаты химических анализов в контролирующие органы по установленным срокам и формам;

- соблюдать условия эксплуатации I-го пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин.

Не допускается прокладка водоводов и водопроводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Направления развития водоснабжения сельского поселения

Для бесперебойного водоснабжения поселения и обеспечения потребителей водой в полном объеме при максимальном водопотреблении необходимо:

- проводить мероприятия по  поддержанию  производительности  действующих водозаборов;

-  вести модернизацию головных сооружений водопровода;

- на водопроводных насосных станциях постепенно вести замену морально устаревшего технологического оборудования на современное (высокоэффективное  и энергоэкономичное);

- вести перекладку изношенных сетей водопровода и строительство новых участков из современных материалов;

- в соответствии с  нормативными документами необходимо организовать зоны санитарной охраны на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников.

## Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды. Балансы сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.

## 3.1 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.

Ориентировочный общий баланс подачи и реализации воды, структурный баланс реализации поднятой воды, представлены в следующей таблице.

Таблица 5

Ориентировочный баланс водоснабжения поселения

| № | Наименование | Период | Вид товара | Поднято воды, тыс.куб.м | Подано воды в сеть тыс.куб.м | Потери воды, тыс.куб.м | Отпущено воды по категориям потребителей, тыс.куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | Бюджетные | Население | Прочие |
| 1.1. | Кузьмичское сельское поселение | 2014 год (план) | вода питьевого качества | 11,176 | 11,176 | 1,676 | 9,500 | 0,500 | 8,000 | 1,000 |

Рис. 1. Общий баланс подачи и реализации воды на 2014 г. по Кузьмичскому

сельскому поселению

Из приведенных выше диаграмм, следует, что в общем балансе подъема воды потери воды составляют 15 %.

Для соблюдения требований нормативных документов РФ необходима установка счетчиков холодной воды у каждого потребителя, поэтому планируется, что в ближайшей перспективе все потребители воды произведут установку узлов учета.

Согласно плана численность жителей в Кузьмичском сельском поселении на 2028 год составит 480 человек.

В таблицу ниже сведены перспективные балансы водоснабжения (общий – баланс подачи и реализации воды, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов) в соответствии с имеющимися данными.

Таблица 6

Перспективный баланс водоснабжения поселения

| № | Наименование | Период | Вид товара | Поднято воды, тыс.куб.м | Подано воды в сеть тыс.куб.м | Потери воды, тыс.куб.м | Отпущено воды по категориям потребителей, тыс.куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | Бюджетные | Население | Прочие |
| 1.1. | Кузьмичское сельское поселение | 2014 год (план) | вода питьевого качества | 11,176 | 11,176 | 1,676 | 9,500 | 0,500 | 8,000 | 1,000 |
| 1.2. | Кузьмичское сельское поселение | 2028 год (план) | вода питьевого качества | 13,587 | 13,587 | 1,087 | 12,500 | 0,7 | 10,300 | 1,500 |

## 3.2 Баланс сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.

В настоящее время в населенных пунктах Кузьмичского сельского поселения сетей канализации не имеется. Жилые дома имеют выгребные ямы с утилизацией фекальных стоков в компостные ямы.

В связи с тем, что на территории Кузьмичского сельского поселения в ближайшей перспективе не планируется нового строительства, требующего подключения объектов к центральному водоотведению, строительство объектов водоотведения не целесообразно.

Хозяйственно бытовые стоки от существующей застройки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся техническим транспортом и сливаются в места, отведённые для этой цели санитарным надзором. Строительство централизованной канализации в ближайшей перспективе не планируется. Расходы сточных вод от объектов на промышленных перспективных площадях строительства необходимо принимать по мере реализации инвестиционных проектов.

Ливневая канализация в поселении отсутствует, дождевые и талые стоки отводятся по рельефу.

## Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

## 4.1. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Для бесперебойного водоснабжения сельского поселения и обеспечения потребителей водой в полном объеме при максимальном водопотреблении необходимо:
- проводить мероприятия по поддержанию производительности действующих водозаборов;
- вести модернизацию головных сооружений водопровода;
- на водопроводных насосных станциях постепенно вести замену морально устаревшего технологического оборудования на современное  (высокоэффективное  и  энергоэкономичное);

- вести перекладку изношенных сетей водопровода и строительство новых участков из современных материалов;

- в соответствии с  нормативными документами необходимо организовать зоны санитарной охраны на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников.

На расчетный срок (2028 г.) планируется реконструкция системы централизованного водоснабжения в Кузьмичском сельском поселении.

Для гарантированного и устойчивого водоснабжения с. Кузьмичи, д. М. Язовка, д. Лопатище предлагается:

- произвести реконструкцию водопровода протяженностью 10,245 км;

- произвести реконструкцию 6-ти артезианских скважин;

- произвести анализы воды из скважин на соответствие ее ГОСТу «Вода питьевая». В том случае если вода не соответствует ГОСТу, необходимо предусмотреть очистные сооружения с необходимой степенью очистки и обеззараживанием. Выбор схемы и степени очистки принимается при рабочем проектировании.

Описание мероприятий

Водопроводные сети

В настоящее время водопроводы находятся в неудовлетворительном состоянии (степень износа 100 %), вследствие чего необходимо произвести реконструкцию водопровода включительно до 2028 г. Необходимо выполнить замену и прокладку 10,245 км сетей.

Артезианская скважина

Для улучшения надежности и качества холодного водоснабжения планируется реконструкция 6-ти артезианских скважин.

Мероприятия по обезжелезиванию и уменьшению жесткости воды.

Согласно санитарным нормам питьевая вода должна быть безопасна в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу, и иметь приятные органолептические свойства. Основные показатели качества воды, делятся на:

1. органолептические,

2. химические,

3. микробиологические.

К органолептическим показателям качества воды относят: запах, привкус, цветность и мутность.

Химические показатели характеризуют химический состав воды. К данным показателям относят водородный показатель воды рН, жесткость и щелочность, минерализацию (сухой остаток), анионный и катионный состав (неорганические вещества), содержание органических веществ. Т.к. в настоящее время в основном поднятая вода не отвечает нормам по жесткости и количеству железу, то ниже приведено описание мероприятий по ликвидации данных превышений.

#### Жесткость

Этот показатель характеризует свойство воды, связанное с содержанием в ней растворённых солей щёлочноземельных металлов, главным образом, кальция и магния (так называемых «солей жёсткости»).

Различают временную (карбонатную) жёсткость, обусловленную гидрокарбонатами кальция и магния (катионов Ca2+ и Mg2+ и анионов HCO3-).

Временную жесткость можно устранить кипячением - отсюда и ее название.

Постоянная (некарбонатная) жесткость воды  вызвана присутствием солей, не выпадающих в осадок при кипячении. В основном - это сульфаты и хлориды кальция и магния (CaSO4, CaCl2, MgSO4, MgCl2). Следует отметить, что именно присутствие соли CaSO4, растворимость которой с повышением температуры воды понижается, приводит к образованию плотной накипи.

Вода с высокой жесткостью наносит вред бытовой электронагревательной технике, образуя накипь, вызывает налеты на сантехнике; в ней плохо пенятся мыло и шампуни; сушит кожу, вредит волосам; отрицательно влияет на качество приготовленной пищи, полезные вещества которой могут образовывать с солями жесткости плохо усваиваемые организмом соединения.

Жесткая вода вредна и для организма человека: увеличивается риск развития мочекаменной болезни, нарушается водно-солевой обмен.

Иногда в качестве характеристики встречается показатель «полная жесткость» воды равный сумме постоянной и переменной (карбонатной) жесткости.

#### Железо

Его токсичное влияние на организм человека незначительно, но все же употребление питьевой воды с повышенным содержанием железа может привести к отложению его соединений в органах и тканях человека.

К микробиологическим показателям относят общее микробное число, содержание бактерий группы кишечной палочки.

В зависимости от характеристики водного источника могут применяться и такие показатели, как паразитологические и радиологические.

Проверка качества питьевой воды производится исходя из норм показателей по требованиям нормативных документов (СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения»).

Описание предлагаемых мероприятий

Ниже приведены варианты установки обезжелезивания и уменьшения жесткости воды.

В данных вариантах рассмотрены:

- 1 вариант станции обезжелезивания;

- 2 варианта станций для уменьшения жесткости воды.

При выборе варианта для уменьшения жесткости воды необходимо учитывать не только капитальные вложения, но и эксплуатационные.

Вариант 1. Очистка воды с использованием ионообменных технологий

1.  Предварительная аэрация воды с целью окисления железа;

2.  Обезжелезивание воды на загрузке осветлительно-сорбционных фильтров;

3.  Умягчение воды с помощью катионообменных установок непрерывного действия;

4.  Сбор очищенной воды в резервуары питьевой воды;

5.  Насосная станция II подъема;

6.  Обеззараживание воды с помощью УФ стерилизаторов.

Вариант 2. Очистка воды с использованием мембранных технологий

1.  Предварительная аэрация воды с целью окисления железа;

2.  Обезжелезивание воды на загрузке осветлительно-сорбционных фильтров;

3.  Снижение жесткости воды с помощью мембранной установки с нанофильтрационными элементами;

4.  Сбор очищенной воды в резервуары питьевой воды;

5.  Насосная станция II подъема;

6.  Обеззараживание воды с помощью УФ стерилизаторов.

Обезжелезивание воды

Для удаления из воды железа принята классическая технология обработки воды воздухом с последующей очисткой на загрузке каталитического типа скорых напорных фильтров. В составе системы аэрации воды предусмотрен трубный аэратор, являющийся контактным элементом, воздушные компрессоры с блоком каскадного управления, воздушный сепаратор, для предотвращения возможного завоздушивания системы.

Фильтрационная установка представляет из себя группу из пяти фильтрующих модулей – скорых напорных фильтров с автоматическим управлением, работающих в параллельном режиме. В качестве фильтрующего материала фильтрационной установки системы обезжелезивания используется природный материал «Сорбент ОДМ» (Россия), хорошо зарекомендовавший себя при решении аналогичных задач. Восстановление фильтрующей способности материала происходит путем ее промывки чистой водой, что позволяет существенно снизить количество промывной воды, расходуемой на собственные нужды установки.

Управление группой из 5 фильтров осуществляется с помощью набора диафрагменных гидравлических клапанов AquaMatic и электронного контроллера (стейджера) Е 948-85F2-S000В (GE, США), управляющего их работой.

После установки качество очищенной воды по содержанию железа будет соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1072-01.

Снижение жесткости воды

В целях приведения качества воды в соответствие требованиям СанПиН рекомендуется производить снижение жесткости до уровня 5…6 мг-экв/л. Предлагаем рассмотреть два варианта технологических решений.

Вариант  1. Снижение жесткости воды с помощью ионообменных смол;

Вариант 2. Снижение жесткости воды и общего солесодержания с  помощью мембранной установки;

Вариант 1. Снижение жесткости воды с помощью ионообменных смол предлагается проводить с помощью двух установок Na-катионирования маятникового типа. В составе каждой из  установок предусмотрено два корпуса 36х72, два блока управления Clack WS, солевой бак. Фильтры каждой группы установок работают поочередно. В работе постоянно находится один модуль, второй – в режиме ожидания или регенерации. Восстановление ионообменной способности фильтрующего материала (смолы) производится раствором пищевой или технической поваренной соли. Суммарный объем соли (при суточном потреблении воды 550 куб.м) составит до 300 кг/сут. В целях снижения эксплуатационных затрат на реагенты рекомендуем предусмотреть устройство собственного реагентного хозяйства, являющегося складом «мокрого» хранения, позволяющим готовить солевой раствор на основе сырье грубого помола.

Вариант 2. Снижение жесткости воды и общего солесодержания с  помощью мембранной установки.

Во втором варианте снижение жесткости воды до уровня 5…6 мг-экв/л предлагается проводить с помощью мембранной установки, работающей по принципу обратного осмоса (нанофильтрации). Принцип работы мембранных установок основан на разделении потока воды на поверхности мембранного элемента на две части: пермеат (фильтрат) — чистую или обессоленную воду, и концентрат — загрязненную воду, сбрасываемую в канализацию. Параллельно снижению жесткости будет происходить и снижение общего солесодержания.

Сохранение остаточной жесткости воды производят путем подмеса необработанной воды по обводной линии в количестве приблизительно до ½ потока.

В качестве мембранных элементов рекомендуем применять специальные нанофильтрационные мембраны, используемые при обработке воды, содержащих значительное количество двухвалентных ионов, таких как кальций, магний, сульфаты, хлориды, кремний. Для повышения эффективности работы установки и предотвращения образования солей на поверхности мембран следует обрабатывать исходную воду перед установкой ингибитором Аминатом-К в количестве 6…10 мг/л. При этом общий объем ингибитора (при суточном потреблении воды 550 куб.м) составит 3,0 кг/сут.

Сбор очищенной воды в накопительные емкости и подача ее потребителям

В составе системы водоснабжения рекомендуем предусмотреть резервуары аккумулирования питьевой воды (РПВ). Подбор осуществлять согласно рекомендациям СНиП 2.04.02-84. Резервуары должны быть оснащены системой контроля уровня воды, системой циркуляции воды и вентиляцией (фильтрами поглотителями).

Для обеспечения микробиологической безопасности питьевой воды рекомендуем производить ее дезинфекцию раствором гипохлорита натрия, для чего в состав проекта будут включены дозирующие комплексы.

Из резервуаров вода будет забираться насосной станцией II подъема, которая необходима для обеспечения потребителей питьевой водой с учетом неравномерности водопотребления. В качестве насосной станции II подъема предложена станция повышения давления серии Hydro MPC с функцией поддержания постоянного напора в системе водоснабжения.

Обеззараживание воды УФ стерилизаторами

Подготовку питьевой воды рекомендуется производить путем ее обработки УФ стерилизаторами. Обеззараживание за счет воздействия на воду ультрафиолетового излучения с длиной волны 254 нм, обладающим наибольшим бактерицидным действием, является наиболее простым, эффективным и безопасным методом обработки воды.

Ультрафиолетовые лучи уничтожают вегетативные и споровые бактерии, вирусы и другие микробиологические загрязнения, не оказывая воздействие на химический состав воды. Обеззараживание воды УФ-излучением не требует длительного времени контакта.

## 4.2. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения

В связи с тем, что на территории Кузьмичского сельского поселения в ближайшей перспективе не планируется нового строительства, требующего подключения объектов к центральному водоотведению, строительство объектов водоотведения не целесообразно.

## Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

## 5.1. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Зоны санитарной охраны

Зоны санитарной охраны водозаборных сооружений определяются в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Степень защищенности предполагаемого к эксплуатации водоносного горизонта оценивается по времени (t0) нисходящего движения загрязнения от поверхности земли до кровли эксплуатируемого водоносного горизонта через толщу перекрывающих пород.

Территория ЗСО должна быть обеспечена охраной согласно СанПиН 2.1.4.1110-02. Граница зоны ограждена на высоту 2,2м оградой из сетчатых панелей по металлическим столбам; территория зоны спланирована и засеяна травой; к водозаборной скважине устраивается подъезд и площадка для стоянки техники с песчано-гравийным покрытием.

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья.  Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшение здоровья и качества жизни граждан.

## Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

## 6.1. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Водопроводные сети

Необходимо выполнить замену и прокладку 10,245 км сетей. Ориентировочная стоимость данного мероприятия оценивается в 12,806 млн. руб. (1 км = 1,25 млн. руб.).

Артезианская скважина

Для улучшения надежности и качества холодного водоснабжения планируется реконструкция 6-ти артезианских скважин.

Необходимо выполнить бурение и обустройство артезианских скважин. Ориентировочная стоимость данного мероприятия оценивается в 18,0 млн. руб.

Мероприятия по обезжелезиванию и уменьшению жесткости воды.

Варианты установки обезжелезивания и уменьшения жесткости воды:

- 1 вариант станции обезжелезивания;

- 2 варианта станций для уменьшения жесткости воды.

При выборе варианта для уменьшения жесткости воды необходимо учитывать не только капитальные вложения, но и эксплуатационные.

Ориентировочная стоимость капитальных и эксплуатационных вложений приведена ниже.

Таблица 7

Определение ориентировочной стоимости предлагаемых мероприятий

| № | Наименование оборудования | Ориентировочная стоимость оборудования на 1 м3/ч поднятой воды, руб. |
| --- | --- | --- |
| Станция обезжелезивания |
| 1 | Система аэрации воды на базе трубного аэратора, в комплекте с блоком управления и воздушными компрессорами, воздушным сепаратором | 10582 |
| 2 | Автоматическая установка фильтрации и обезжелезивания воды, включая фильтрующую загрузку и поддерживающий слой | 46284 |
| Станция обеззараживания воды |
| 1 | Установка УФ обеззараживания воды | 14826 |
| Станция снижения жесткости с помощью ионообменных смол (вариант 1) |
| 1 | Автоматическая установка умягчения воды непрерывного действия на базе двух корпусов, включая реагентные баки, фильтрующую загрузку и поддерживающий слой | 46063 |
| № | Наименование оборудования | Ориентировочная стоимость оборудования на 1 м3/ч поднятой воды, руб. |
| Станция снижения жесткости с помощью мембранной установки (вариант 2) |
| 1 | Установка нанофильтрации с комплексом дозирования и блоком промывки мембранных элементов | 74130 |
| Резервуар питьевой воды и насосная станция 2-го подъема |
| 1 | Резервуар питьевой воды и насосная станция 2-го подъема | 21800 |
| Монтаж и пусконаладочные работы |
| 1 | Монтаж и пусконаладочные работы (20-25 % от стоимости оборудования) | 35325 |
| Стоимость проектных работ |
| 1 | ПД (15-20 % от стоимости оборудования) | 26093 |
| Доставка оборудования и другие неучтенные расходы |
| 1 | Доставка оборудования и другие неучтенные расходы (5-10 % от стоимости оборудования) | 12000 |

Таким образом, определим ориентировочную стоимость мероприятия. Однако при выборе варианта снижения жесткости воды необходимо учитывать эксплуатационные составляющие каждого мероприятия.

Эксплуатационные расходы.

Сравнение технико-экономических показателей предложенных вариантов

Эксплуатационные расходы системы водоподготовки делятся на 2 составляющие: расходные материалы и фильтрующие наполнители. Правила эксплуатации водоочистной установки предполагают своевременное и постоянное пополнение  расходных материалов и периодическую замену фильтрующих материалов, как правило, один раз в 3...5 лет.

К числу расходных материалов относятся: таблетированная соль (вариант 1), реагент Аминат К (вариант 2), сменные элементы УФ стерилизаторов.

К числу фильтрующих материалов относятся: кварц (подложка), сорбент и катионообменная смола (вариант 1), мембранные элементы установки нанофильтрации (вариант 2).

Стоимость расходных материалов по вариантам:

Вариант 1. Таблетированная соль (мешки фасовкой 20 или 25 кг). Стоимость мешка соли 370…450 руб.

Использование соли грубого помола позволяет снизить эксплуатационные расходы. Так стоимость товарного продукта составляет 5…6 руб/кг (однако необходима установка склада мокрого хранения)

Вариант 2. Мембранная установка. В случае использования мембранной установки необходимо дозировать в исходную воду реагент Аминат-К, который препятствует отложению солей на мембранных элементах установки. Стоимость Аминат-К 120…140 руб/кг.

Стоимость очищенной воды:

(Стоимость материалов + стоимость реагентов) / годовой объем воды

Вариант 1.   -  9,2 руб/куб.м (при использовании таблетированной соли) или 3,2 руб/куб.м (при использовании соли грубого помола)

Вариант 2. -  2,8 руб./куб.м

Стоимость одного кубометра очищенной воды приведена без учета стоимости работ по замене фильтрующих материалов, без учета электропотребления и расходов по сбросу промывной воды с установок фильтрации. Цены на материалы и элементы установок для расчета экономических показателей даны ориентировочные (декабрь 2012 г).

Таблица 8

Ориентировочная стоимость мероприятия по модернизации скважины, руб.

| № | Наименование сква-жины | Рас-ход сква-жи-ны, м3/ч | Станция обезже-лезивания, руб. | Стан-ция обез-заражи-вания воды, руб. | Станция снижения жесткости | Резервуар питьевой воды и насосная станция 2-го подъема, руб. | Монтаж и пуско-наладочные работы, стои-мость проект-ных работ, доставка обору-дования и другие неуч-тенные расходы, руб. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | с помощью ионообменных смол (вариант 1) | с помощью мембранной установки (вариант 2) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вариант 1 | Вариант 2 |
| 1 | Одна сква-жина | 6,5 | 369629 | 96369 | 299409,5 | 481845 | 141700 | 477217 | 1384324,5 | 1566760 |

Мероприятия, планирующиеся выполнить за расчетный период, будут реализовываться по мере поступления финансовых средств в бюджет поселения. Точная стоимость реализации мероприятий в системе водоснабжения будет определена в ходе проектирования и составления сметной стоимости. Конечная стоимость проведения долгосрочных мероприятий, информация об оценке капитальных вложений в строительство будет внесена в схему после ее актуализации на основании составленных смет на строительство.

## Раздел 7. Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения.

В следующей таблице приведена динамика целевых показателей централизованной системы водоснабжения. Для улучшения данных показателей будут выполняться следующие мероприятия по модернизации централизованной системы водоснабжения - ремонт водопроводных сетей, пожарных гидрантов, водоразборных колонок, строительство и реконструкция водопроводов, капитальный ремонт скважин.

Таблица 9

Динамика целевых показателей развития централизованной системы водоснабжения

| № | Показатель | Единица измерения | Базовый показатель на 2014 г | Целевой показатель на 2022 г | Ориентировочный целевой показатель на 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Снижение потерь воды (отношение полезного отпуска к подаче в сеть) | % | 15,0 | 11,0 | 8,0 |

## Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Согласно предоставленным данным от администрации Кузьмичского сельского поселения бесхозяйные объекты централизованной системы водоснабжения и водоотведения отсутствую

# Text boxes

Утверждаю:

Генеральный директор ОГУЭПП «Смоленскоблкоммунэнерго»

_____________________Табунов А.Н.

«____»_________________2014 г

МП